## Slide 1: Verilog: базовый синтаксис
Преподаватели: Эпштейн Леонид Борисович

## Slide 2
Языки описания аппаратуры (Hardware Description Languages) – это тип компьютерных языков для формального описания электрических цепей, в особенности цифровой логики. Они описывают структуру и функционально поведение схемы
Языки описания аппаратуры

## Slide 3
Представь себе механизм, имеющий какую-либо связь с внешним миром. Как только снаружи приходит сигнал (нажали кнопку на пульте управления), внутри механизма что-то срабатывает, и им совершается действие (например, загорается лампочка). Для удобного описания всяких механизмов и причинно-следственных связей и были придуманы HDL-языки.
Совсем необязательно HDL описывает микросхему или ПЛИС.
Главная сложность, с которой сталкивается программист, начинающий писать на HDL, – ему необходимо осознать, что весь код будет в итоге исполняться одновременно. Как шестеренки в часах вращаются синхронно по событию маятника, так и операции внутри процессора выполняются сразу же, параллельно, успевая до наступления следующего такта!
В этом и есть отличие алгоритмических языков типа С или Pascal от HDL-подобных.
Если первые «указывают» некоторому абстрактному роботу-исполнителю последовательность действий, то вторые описывают внутренности самого «исполнителя», поведение которого будет зависеть от этих самых внутренностей.
Что такое HDL

## Slide 4
//Это комментарий /* описание модуля */
В Verilog'е имя (идентификатор) - последовательность букв и цифр, знаков «$» и «_», причем начинаться оно обязано не с цифры
Verilog – чувствителен к регистру.
Константы в Verilog'е имеют особую форму записи. Сначала идет разрядность числа, потом кавычка ('), за ним - основание системы счисления (b, o, d, h) и сами цифры. Примеры:
«7'h7F» //семибитное число 127, записанное в шестнадцатеричной (h - hex) форме «7'b1111_1111» //то же самое число, записанное в двоичной форме. Знак «_» игнорируется. «10'b1111_1111» // число 127, занимающее не 7 бит, а 10. То есть, равно 000_1111_1111. «18» // число, записанное в стандартной форме, будет приведено к десятичному Integer «0.5» // будет приведено к типу float.
Базовый синтаксис: Комментарии,
имена, константы, числа

## Slide 5
То, что обычно называется переменной, в Verilog'е называется регистром. Например:
reg [7:0] character;
Так мы объявили регистр шириной 8 бит (от нуля до семи) с именем character. Как и в переменную, в регистр можно класть значение и читать его оттуда:
reg [7:0] var1; reg [15:0] var2 = 16'b1001_0110_1011_1101; ...skip... var1 [7:0] = var2[15:8];
Здесь мы кладем в регистр var1 старшую половину регистра var2, который в два раза «шире». В итоге, там будет лежать число 8'b1001_0110, то есть 0x96h. Примечание: строго говоря, в Verilog'е тоже есть нормальные человеческие переменные, причем регистр - это переменная типа reg. Также бывают типы integer, time, real и другие. Но в ближайшее время это тебе не понадобится, поэтому считаем, что переменная в Verilog'е и есть регистр. Кстати, массивы здесь тоже есть!
reg [2:6] Array [0:5]; //6 пятибитных векторов.
Базовый синтаксис: регистры (reg)

## Slide 6
Так называемое «соединение-цепь».
Предположим, есть у нас некая переменная-регистр, к отдельным битам которой часто приходится обращаться по ходу действия. Введем сигнал, привязанный к одному биту переменной:
reg [7:0] device_config; wire port_0_direction = device_config[0]; wire port_1_direction = device_config[1]; ...Пропущено... if (!port_0_direction) device_data[0] <= par_port_0[7:0]; Связь port_0_direction теперь тождественно равна младшему биту регистра device_config[0]. Стало удобнее: не надо запоминать, что там и как, в большом регистре device_config, а главное – мы можем в нужный момент программной логикой перебросить этот сигнал на другой регистр:
port_0_direction = device_config[0] & device_config[2];
Теперь port_0_direction будет равен 1, только если единице равны 0 и 2 биты регистра device_config.
Базовый синтаксис: сигналы (wire)

## Slide 7
Процесс - это такой кусок кода, внутри которого все операции выполняются последовательно. Процесс может быть непрерывным, срабатывающим на какое-либо событие или вообще исполняемым ровно один раз для инициализации.
reg[7:0] counter; always //always обязан содержать хотя бы // один оператор ожидания, что мы и видим @ (posedge Sysclock) //Событие без ";" // является условием запуска следующей за ним опер. группы begin counter = counter + 1'b1; end
Ключевое слово, указывающее на процесс - always. Затем идет так называемый оператор ожидания события «@» и список чувствительности в скобках (смотри врезку). А между словами begin и end - само тело процесса.
Как только значение переменной Sysclock сменится с 0 на 1, регистр counter увеличится на единичку. Всякие «нормальные» последовательные операторы ("=","<=","if","case" etc.) разрешено использовать только внутри процессов. Полный список операторов в языке Verilog указан во врезке.
Если вместо always стоит initial, то процесс выполнится однократно.
Базовый синтаксис:
Процессы always & initial

## Slide 8
Модули (module) в Verilog'е - это что-то типа черных ящиков или блоков обработки. Больше всего они похожи на функции в алгоритмических языках программирования. Как и функции, модули имеют входные и выходные параметры.
module Not (inputwire1, outwire1); input inputwire1; //Не указываю разрядность, значит однобитовые параметры output outwire1; reg outwire1; always @(inputwire1) outwire1<=!(inputwire1); endmodule;
Базовый синтаксис:
Модули

## Slide 9
Сложение (+),
Вычитание (-),
Умножение (*), рекомендуется писать свою реализацию умножения
Целочисленное деление (/),
Модуль (%),
Поразрядные И, ИЛИ, НЕ, XOR (&,|,~,^)
Логические И, ИЛИ, НЕ (&&,||,!), дают однобитовый результат
Операции отношения (==,!=,>,<,>=,<=)
Сдвиги (>>,<<)
А также есть интересная операция «склеивания», то есть конкатенации:
reg[7:0] Lights=8'b0000_0001; ...skip... Lights[7:0] = { Lights[0] , Lights[6:1] };
То, что справа – имеет ширину 8 бит и склеено из нулевого и оставшихся семи бит переменной Light
Базовый синтаксис:
Операции
s